机械部法兰标准JB/T81-94
平焊钢制管法兰 PN 1.0MPa(10bar)  MM

| 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 | 法兰 理论 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰管径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th. 系列1/系列2 |  |
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 0.46 |
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 0.51 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 0.75 |
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 0.89 |
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 1.40 |
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 1.71 |
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 2.09 |
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 2.84 |
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 3.24 |
| 100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 4.01 |
| 125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 5.40 |
| 150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 6.67 |
| 175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 7.44 |
| 200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 8.24 |
| 225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 9.30 |
| 250 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 10.70 |
| 300 | 325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 12.90 |
| 350 | 377 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 16.90 |
| 400 | 426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 21.80 |
| 450 | 480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 24.40 |
| 500 | 530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 27.70 |
| 600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 39.40 |
| 700 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 53 |
| 800 | 820 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30 | 67 |
| 900 | 920 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 76参考 |
| 1000 | 1020 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M33/M30 | 90参考 |
| 1100 | 1120 | 1340 | 1270 | 36 | 28 | M33 | 125参考 |
| 1200 | 1220 | 1455/1450 | 1380 | 39/41 | 32 | M36 | 143参考 |

凸面平焊钢制管法兰 PN 1.6MPa(16bar)  MM

| 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 | 法兰 理论 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰管径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th. 系列1/系列2 |  |
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 0.55 |
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 0.71 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 0.87 |
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 1.18 |
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 1.60 |
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 2.00 |
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 2.61 |
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 3.45 |
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 3.71 |
| 100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 4.80 |
| 125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 6.47 |
| 150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 7.92 |
| 175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 8.81 |
| 200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 10.10 |
| 225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 11.70 |
| 250 | 273 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 15.70 |
| 300 | 325 | 160 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 18.10 |
| 350 | 377 | 520 | 470 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 23.30 |
| 400 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 31.00 |
| 450 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40.20 |
| 500 | 530 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | M30 | 55.70 |
| 600 | 630 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 80.80 |
| 700 | 720 | 910 | 840 | 36/41 | 24 | M33/M36 | 106.2 |
| 800 | 820 | 1025/1020 | 950 | 39/41 | 24 | M36 | 130.5 |
| 900 | 920 | 1125/1120 | 1050 | 39/41 | 28 | M36 | 91参考 |
| 1000 | 1020 | 1255 | 1170 | 42/48 | 28 | M39/M42 | 127参考 |
| 1100 | 1120 | 1370 | 1280 | 42 | 28 | M39 | 160参考 |
| 1200 | 1220 | 1485 | 1390 | 48/54 | 32 | M45/M48 | 186参考 |

凸面平焊钢制管法兰 PN 2.5MPa(25bar)  MM

| 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 | 法兰 理论 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰管径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔中 心圆直径 K | 螺栓孔直径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th. 系列1/系列2 |  |
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 0.64 |
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 0.80 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 0.99 |
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 1.18 |
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 1.96 |
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 2.60 |
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 2.71 |
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 3.22 |
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 4.06 |
| 100 | 108 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 6.00 |
| 125 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 8.26 |
| 150 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 10.40 |
| 175 | 194 | 330 | 280 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 11.90 |
| 200 | 219 | 360 | 310 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 14.50 |
| 225 | 245 | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 17.00 |
| 250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 18.90 |
| 300 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 26.80 |
| 350 | 377 | 555/550 | 490 | 40 | 16 | M30 | 34.35 |
| 400 | 426 | 620/610 | 550 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 44.90 |
| 450 | 480 | 670/660 | 600 | 36/34 | 20 | M33/M30 | 51.92 |
| 500 | 530 | 730 | 660 | 36/34 | 20 | M33/M36 | 67.30 |
| 600 | 630 | 845/840 | 770 | 41 | 20 | M36 | 95.20 |
| 700 | 720 | 960/955 | 875 | 42/48 | 24 | M39/M42 | 116 |
| 800 | 820 | 1085/1070 | 990 | 48 | 24 | M45/M42 | 150.2 |
| 900 | 920 | 1185/1180 | 1090 | 48/54 | 28 | M45/M48 | 160参考 |
| 1000 | 1020 | 1320/1305 | 1210 | 55/58 | 28 | M52 | 210参考 |
| 1100 | 1124 | 1425 | 1315 | 55 | 28 | M52 | 260参考 |
| 1200 | 1220 | 1530/1525 | 1420 | 55/58 | 32 | M52 | 300参考 |

凹凸面对焊钢制管法兰 PN 4.0MPa(40bar) MM

| 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 | 法兰理论 重量kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰管径D 系列1/系列2 | 螺栓 孔中 心圆 直径K | 螺栓孔 直径L 系列1/ 系列2 | 螺栓、螺柱 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th. 系列1/系列2 | A型 | B型 |
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 0.77 | 0.67 |
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 0.87 | 0.77 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 1.09 | 0.97 |
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 1.31 | 1.18 |
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 2.17 | 1.98 |
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 2.51 | 2.14 |
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 3.34 | 2.92 |
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 4.34 | 3.85 |
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 5.52 | 5.03 |
| 100 | 108 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 8.39 | 7.71 |
| 125 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 11.06 | 10.27 |
| 150 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 14.16 | 13.30 |
| 175 | 194 | 330 | 280 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 21.80 | 20.97 |
| 200 | 219 | 360 | 310 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 25.56 | 24.72 |
| 225 | 245 | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 32.48 | 31.60 |
| 250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 39.87 | 39.00 |
| 300 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 55.97 | 53.21 |
| 350 | 377 | 555/550 | 490 | 34 | 16 | M30 | 75.30 | 72.29 |
| 400 | 426 | 620/610 | 550 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 112.02 | 108.44 |
| 450 | 480 | 670/660 | 600 | 36/34 | 20 | M33/M30 | 112.82 | 109.70 |
| 500 | 530 | 730 | 660 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 142.70 | 138.60 |
| 600 | 630 | 890 | 795 | 48/54 | 20 | M45/M48 | 167 | 160 |
| 700 | 720 | 995 | 900 | 48/54 | 24 | M45/M48 | 275 | 265 |
| 800 | 820 | 140/1135 | 1030 | 58 | 24 | M52 | 410 | 400 |

凹凸面对焊钢制管法兰 PN 6.4MPa(64bar)  MM

| 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 | 法兰理论 重量kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰 管径D 系列1 /系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径L 系列1/ 系列2 | 螺栓、螺柱 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th 系列1/ 系列2 | A型 | B型 |
| 10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 1.12 | 1.02 |
| 15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 1.25 | 1.14 |
| 20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 2.12 | 1.95 |
| 25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 2.64 | 2.46 |
| 32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 3.50 | 3.28 |
| 40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 4.35 | 3.91 |
| 50 | 57 | 180/175 | 135 | 23 | 4 | M20 | 5.29 | 4.80 |
| 65 | 73 | 205/200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 7.00 | 6.43 |
| 80 | 89 | 215/210 | 170 | 23 | 8 | M20 | 8.07 | 7.50 |
| 100 | 108 | 250 | 200 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 11.51 | 10.80 |
| 125 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 18.02 | 17.09 |
| 150 | 159 | 345/340 | 280 | 34 | 8 | M30 | 26.45 | 25.29 |
| 175 | 194 | 375/370 | 310 | 34 | 12 | M30 | 30.63 | 29.61 |
| 200 | 219 | 415/405 | 345 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 39.68 | 38.51 |
| 225 | 245 | 430 | 370 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 43.34 | 42.32 |
| 250 | 273 | 470 | 400 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 53.64 | 52.47 |
| 300 | 325 | 530 | 460 | 36/41 | 16 | M33/M36 | 73.10 | 69.97 |
| 350 | 377 | 600/595 | 525 | 41 | 16 | M36 | 103.50 | 108.44 |
| 400 | 426 | 670 | 585 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 143.30 | 138.90 |
| 450 | 480 | 715 | 630 | 48 | 20 | M42 | 160 | 155 |
| 500 | 530 | 800 | 705 | 48/54 | 20 | M45 | 215 | 210 |
| 600 | 630 | 930 | 820 | 58 | 20 | M52 | 320 | 310 |

凹凸面对焊钢制管法兰 PN 10.0MPa(100bar) MM

| 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 | 法兰理论 重量kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰管径 D 系列1 /系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径L 系列1 /系列2 | 螺栓、螺柱 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th 系列1 /系列2 | A型 | B型 |
| 10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 1.12 | 1.01 |
| 15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 1.37 | 1.26 |
| 20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 2.30 | 2.13 |
| 25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 2.86 | 2.67 |
| 32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 3.50 | 3.28 |
| 40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 4.72 | 4.28 |
| 50 | 57 | 195 | 145 | 26/25 | 4 | M24/M22 | 6.58 | 6.02 |
| 65 | 73 | 220 | 170 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 9.20 | 8.60 |